# 第二章 投标商须知

投标商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称和包组划分 | 项目名称：济宁市第二人民医院医院新作感应大门工程项目包组划分：1个包 |
| 2 | 采购人、联系人及 联系电话 | 采购人：济宁市第二人民医院 联系人：李科长 联系电话：0537-2657201 |
| 3 | 采购内容 | 本项目为济宁市第二人民医院医院新作感应大门工程项目，项目预算额为63376元，具体要求详见采购文件第三章施工说明及报价说明。 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 5 | 采购预算 | 预算价：63376元 投标商的报价不得超过预算金额，超出预算金额的报价按废标处理。 |
| 6 | 纸质报价文件 份数 | 报价文件 壹 份 |
| 7 | 纸质报价文件的密封 | 密封套应标注项目名称、包组划分、投标商名称等内容，密封套封口处应加盖投标商公章。 |
| 8 | 报名时间、地点 | 2020年4月16日至4月21日16时00分（北京时间） 济宁市第二人民医院行政办公楼二楼采购管理办公室。 |
| 9 | 踏勘现场时间 | 2020年04月21日下午16：00，至济宁市第二人民医院采购办签到并由济宁市第二人民基建科工作人员组织现场踏勘，所有投标单位必须踏勘现场。（逾期不予受理，视为废标）。 |
| 10 | 递交报价文件时间 | 2020年04月22日15:00前（逾期不予受理，视为废标） |
| 11 | 开标时间 | 电话通知 |
| 12 | 付款方式 | 工程达到竣工条件经验收通过后付至合同金额的70%；结算后付至结算金额的90%，质保期满后无息付清。 |
| 13 | 工 期 | 签订合同后7日历天内施工完毕。 |
| 14 | 质保期 | 免费质保期 二 年。 |
| 15 | 质量要求 | 符合国家规定的质量要求和采购文件第三章“施工说明”。 |
| 16 | 报名时所需提供资料 | 营业执照（门禁设备、道闸设备经营资质）、法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料需提供原件及加盖公章复印件一份。 提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉。 |
| 17 | 履约保证金 | 投标单位中标后应缴纳10000元履约保证金；如不缴纳，视为弃标；该中标履约保证金，因各种原因放弃中标资格的，履约保证金不予退还；竣工验收合格后无息退还。 |

医院新作感应门闸改造工程

投标报价说明

一、报价文件组成

投标单位必须踏勘施工现场计算工程量，并按做法说明的要求进行报价；报价文件采用市场价的形式进行报价，竣工后，进行工程审计。

二、保修2年，预留5%质保金。

三、投标单位中标后应缴纳10000元履约保证金；如不缴纳，视为弃标；该中标履约保证金，因各种原因放弃中标资格的，履约保证金不予退还；竣工验收合格后无息退还。

四、施工范围：

详见施工说明

五、报价费用组成

投标单位报价费用为税收、管理费、材料费、现场灰尘噪音安全防护措施费、高空作业安全防护施工措施费、室内垃圾清理及垃圾外运费、二次搬运费、安全施工费、施工时降尘及原现场建设单位设施的成品保护费、满足施工要求的施工方案及施工措施费，且满足建设单位验收要求的所有施工成活费用。

后勤处调度中心

2020年4月14日

医院新作感应门闸改造工程

施工说明

A：北侧感应门：

  - 产品样图

  - 材料清单（两套道闸需要联动控制）

1、广告闸机										2套

2、车牌识别相机+4行显示屏				   	2套

3、地感线圈											2套

4、车辆检测控制器									2套

5、人行通道读卡器						2套（含配套感应卡300套）

6、ID卡控制器										1套

7、立杆												2个

8、雷达检测器 （道闸防砸雷达）				   2个

9、线材及安装费（含2个道闸联动控制）		1项

说明：

原铁艺门扇拆除，围墙破损部位由施工方负责修复。采用两个定制的广告道闸（如上图），尺寸分别为1.6m和2.4m，行人、3轮车和小型无牌4轮通过刷卡时1.6m的道闸起杆通过；含车牌的4轮车辆通过时，通过车牌识别1.6m和2.4m的两个道闸同时起杆通过。此系统由于是两套道闸联动控制，需增加车辆及行人防砸雷达探测功能。

B：消防通道门

一、门扇样式如下图：

  - 型材图

  - 材料清单

| 序号 | 施工内容 | 材料规格、型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门体 | 4800*2700mm （边框型材：50*70*2mm方管，竖管：40*40*1.5mm方管） | 12.96 | 平方米 |
| 2 | 方钢门垛+混凝土基础 | 地基尺寸500*500*800，门垛方管200*200*5 | 1 | 套 |
| 3 | 红砖垒墙 | 1.65平方米（25mm厚度，外墙砂灰抹平） | 1.65 | 平方米 |
| 4 | 套门驱动系统 | 驱动电机，控制器，，电源，遥控器 | 1 | 套 |
| 5 | ID刷卡系统 | 刷卡器2个，电磁门锁1套，，电源，门禁控制器 | 1 | 套 |
| 6 | 红外防夹控制器 |  | 1 | 套 |
| 7 | 原地面处理及垃圾清运 |  | 1 | 项 |
| 8 | 线材及安装调试 | 电源线路穿管暗敷 | 1 | 项 |

五、产品说明

驱动电机

产品型号：PX200型

适用范围：<=2000mm宽度，200KG以下重量

开门角度：90度

电源需求：DC24V 5A

额定功率：30W

静态功率：0.5W

开/关门速度：1-9档，可调（对开门时间10-3S）

运行环境温度：-20度~60度

运行环境湿度：30%~95%（无结露）

运行环境大气压：700hPa~1060hPa

后勤处调度中心

2020年4月14日

法定代表人授权委托书

济宁市第二人民医院：

我（姓名）        系（投标商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

投标商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件二：

报价一览表

投标商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 质保期 |  |
| 优惠条件及 服务承诺 |  |
| 对谈判文件的响应程度 |  |
| 备注 |  |

年   月   日