# 第一章  竞争性谈判公告

济宁市第二人民医院发热门诊实验室设备现采用竞争性谈判方式选择成交供应商，有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目名称：济宁市第二人民医院发热门诊实验室设备采购项目

2、项目编号：JNEY-2021-1025/02

3、包组划分：1个包

4、项目概况：采购发热门诊实验室设备一批，内含立式灭菌器1台、微量加样器20把、手掌离心机1台、混匀仪1台、恒温金属浴1台、电热恒温培养箱1台。具体要求详见采购文件第三章技术标准和要求。

5、资金来源：自筹资金

6、采购人：济宁市第二人民医院

联系人：李科长   联系电话：0537-2657201

联系地址：济宁市红星东路65号

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供货物能力的供应商（生产商或代理商）；

2、供应商必须具备的资格：

生产商应具备：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、医疗器械注册证及注册表、医疗器械生产许可证、法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料除医疗器械注册证及注册表可为复印件加盖生产商公章外，其余均为原件。

代理商应具备：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、医疗器械注册证及注册表、医疗器械经营许可证、生产厂家授权书、法人授权委托书及委托代理人身份证，以上资料除医疗器械注册证及注册表可为复印件加盖生产商公章和代理商公章（进口产品只需加盖代理商公章）外，其余均为原件。

注：供应商必须按照上述要求提供相应的证件，否则将作为废标处理；二级及其以下代理商（进口产品代理商除外）在提供上一级代理商授权书（原件）的同时，还要提供生产厂家授权书（复印件加盖上一级代理商公章）。进口产品的二级及其以下代理商在提供上一级代理商授权书（原件）的同时还要提供中国境内总代理商的授权书（原件或复印件加盖中国境内总代理公章），否则将作为废标处理；一个生产商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则生产商的授权委托无效，失去投标资格；生产商如委托代理商参加投标，生产商不得再参与投标。

3、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉；

4、能独立完成设备安装、调试和维护等工作；

5、资格审查方式：资格后审；

6、本项目不接受联合体。

三、报名和获取采购文件的时间及方式

1、报名时间：2021年 10月25日----2021年10月28日

2、报名方式： 现场报名或电话报名（0537-2657201）

3、采购文件获取方式：济宁市第二人民医院网网上下载（http://www.jney.com.cn/）

2021年 10月25日

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、项目编号和包组划分 | 项目名称：济宁市第二人民医院发热门诊实验室设备 项目编号：JNEY-2021-1025/03 包组划分：1个包 |
| 2 | 采购人、联系人及联系电话 | 采购人：济宁市第二人民医院 联系人：李娜 联系电话：0537-2657201 |
| 3 | 采购内容 | 发热门诊实验室设备一套（具体要求详见采购文件第三章技术标准和要求） |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋谈判 |
| 5 | 采购预算 | 总预算价：9.3万元。分项预算价：立式灭菌器1台：4.5万、微量加样器20把：1万元、手掌离心机1台：0.4万元.、混匀仪1台：0.7万元、恒温金属浴1台：0.7万元、电热恒温培养箱1台：2万元。 供应商的总报价及单项报价均不得超过预算金额，超出预算金额的报价按废标处理。 |
| 6 | 报价有效期 | 90日历天（自报价截止之日起） |
| 7 | 纸质响应文件 份数 | 响应文件正本 壹 份, 副本 壹 份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。 |
| 8 | 签字或盖章要求 | 响应文件应按第五章“响应文件格式”的要求进行签字或盖章，否则其响应文件作废标处理。 |
| 9 | 纸质响应文件的密封 | 1、密封套应标注项目名称、项目编号、包组划分、供应商名称等内容，密封套封口处应加盖供应商公章。 2、各包组分别按上述要求密封，并在密封套上标注项目包组名称。 3、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其响应文件将被拒绝。 |
| 14 | 供应商提出疑问的时间及方式 | 2021年 10月 28日10时前济宁市第二人民医院采购管理办公室提出。 |
| 16 | 响应文件递交截止时间及地点 | 2021年 10月29日09时30分（北京时间） 济宁市第二人民医院采购管理办公室 |
| 17 | 开标时间 | 2021年 10月 29日10时00分（北京时间） |
| 18 | 付款方式 | 货物经安装验收合格后，六个月后付至合同总金额的60％，一年内无质量问题付至合同总金额的90%，余款质保期满无质量问题或违约， 15个工作日内无息付清。 |
| 19 | 供货安装期 | 发布成交公告2日内安装完毕。供应商也可自报最优交货期（采购人通知供货至货到目的地时间）。 |
| 20 | 供货地点 | 济宁市第二人民医院（采购人指定的地点） |
| 21 | 质保期 | 免费质保期2年（供应商在2年的基础上也可自报最优质保期）。 |
| 22 | 质量要求 | 符合国家规定的质量要求和采购文件第三章“技术标准和要求”。 |
| 23 | 供应商资格要求 | 1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供货物能力的供应商（生产商或代理商）； 2、供应商必须具备的资格： 生产商应具备：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、医疗器械注册证及注册表、医疗器械生产许可证、法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料除医疗器械注册证及注册表可为复印件加盖生产商公章外，其余均为原件。 代理商应具备：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、医疗器械注册证及注册表、医疗器械经营许可证、生产厂家授权书、法人授权委托书及委托代理人身份证，以上资料除医疗器械注册证及注册表可为复印件加盖生产商公章和代理商公章（进口产品只需加盖代理商公章）外，其余均为原件。 注：供应商必须按照上述要求提供相应的证件，否则将作为废标处理；二级及其以下代理商（进口产品代理商除外）在提供上一级代理商授权书（原件）的同时，还要提供生产厂家授权书（复印件加盖上一级代理商公章）。进口产品的二级及其以下代理商在提供上一级代理商授权书（原件）的同时还要提供中国境内总代理商的授权书（原件或复印件加盖中国境内总代理公章），否则将作为废标处理；一个生产商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则生产商的授权委托无效，失去投标资格；生产商如委托代理商参加投标，生产商不得再参与投标。 3、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉； 4、能独立完成设备安装、调试和维护等工作； 5、资格审查方式：资格后审； 6、本项目不接受联合体。 |
| 26 | 供应商证件及 业绩的提交 | 供应商应当提供谈判小组验证需要的相关资格证件： 生产商：营业执照（原件）、税务登记证（原件）、组织机构代码证（原件）（或三证合一的营业执照原件）、医疗器械生产许可证（原件）、医疗器械注册证及注册表（原件或复印件加盖生产商公章）。 代理商：营业执照（原件）、税务登记证（原件）、组织机构代码证（原件）（或三证合一的营业执照原件）、医疗器械注册证及注册表（原件或复印件加盖生产商公章和代理商公章，进口产品只需加盖代理商公章）、医疗器械经营许可证（原件）、生产厂家授权书（原件）。 注：供应商必须按照上述要求提供相应的证件，否则将作为废标处理；二级及其以下代理商（进口产品代理商除外）在提供上一级代理商授权书（原件）的同时，还要提供生产厂家授权书（复印件加盖上一级代理商公章）。进口产品的二级及其以下代理商在提供上一级代理商授权书（原件）的同时还要提供中国境内总代理商的授权书（原件或复印件加盖中国境内总代理公章），否则将作为废标处理；一个生产商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则生产商的授权委托无效，失去投标资格；生产商如委托代理商参加投标，生产商不得再参与投标。 供应商必须将上述资格证件放在单独档案袋中密封包装，在递交响应文件时一并提交，否则将作为废标处理。 供应商还应将提供谈判小组验证需要的相关业绩信誉证件原件和财务报表原件，与上述资格证件放在同一档案袋中密封包装，在递交响应文件时一并提交，否则评分办法中相应条款不予计分。 响应文件递交截止时间之后补充递交的相关资格证件或相关业绩信誉证件将被拒绝。 供应商所提供的所有证件及业绩应真实有效，否则将做废标处理。 |
| 27 | 开标时供应商 需要携带的证件 | 供应商的法定代表人（或其委托代理人）应按时参加开标会议。其中，法定代表人参加开标会议的，需携带其身份证原件；委托代理人参加开标会议的，需携带其身份证原件及法定代表人授权委托书原件。 未按上述规定提交证件的供应商，其响应文件将被拒绝。 注：（1）身份证原件和授权委托书原件（1份）应随身携带（请勿密封），在开标时提交给采购人或其委托的代理机构； （2）如采购文件“响应文件格式”中有相关要求，授权委托书还应按采购文件“响应文件格式”装订到投标文件一份。 |
| 28 | 供应商提报虚假材料应承担的 责任 | 供应商必须对其响应文件中提供的各种技术标准、设备的相关参数和所有证书、文件、经营业绩、合同、财务报表以及售后服务机构的真实性负责。如发现有提供虚假材料的行为，将取消其评审资格。 确定成交供应商之后，采购人仍保留对上述材料进行核查的权利，成交供应商应无条件配合，若发现违法违规行为，将取消其成交资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。 供应商提供虚假材料谋取中标的，依据有关法律法规的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在两年内无权参加市医疗器械集中采购工作委员会办公室组织的采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得。情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 29 | 履约保证金 | 无 |
| 30 | 知识产权 | 供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的后果和一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿损失。 |
| 32 | 在任何谈判环节中，需磋谈判小组就某项定性的评审结论做出表决的，由谈判小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 |

# 第三章  技术标准和要求

发热门诊实验室设备技术参数

1.立式灭菌器招标参数

1、用途：适用于疾控中心、医院检验科、检验检疫机构等各级医疗卫生单位，可对液体、培养基、玻璃及金属器皿和带菌废弃物进行灭菌处理；

2、超温自动保护装置、门安全联锁装置、超压自动泄放装置、防干烧保护装置、过流、漏电保护装置、保温隔热防烫门罩；

3、门密封圈：自涨式胶圈	；

4、设计压力：-0.1～0.28Mpa；

5、设计温度：142℃；

6、开关门方式：手动平移式密封门；

7、灭菌器主体寿命及材质：主体设计8年（16000次灭菌循环），主体及门板均为SUS304不锈钢；

★8、安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开，提供快开门安全联锁装置鉴定证书；

9、腔壁加热：覆盖式金属加热板；

10、压力表：量程：0～0.4MPa  精度等级：1.0级以上；

11、储水装置：配有内置蒸汽收集水箱，不外排蒸汽；

12、程序选择：设有器械器皿、固体废弃物灭菌、液体灭菌、培养基灭菌—保温4种标准灭菌程序、1个琼脂熔解—保温程序，整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护；

13、界面显示：液晶触摸显示屏操作，一键启动，方便快捷；

★14、排气模式：具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出；

15、延时启动功能：具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时59分钟；

★16、传感器故障自检及保护功能：设备自动检测传感器故障，并声光指示

★17、预热功能：开机自动预热功能，预热时间最长20min；

18、安全保护：

（1）超温自动保护装置：

（2）防干烧保护装置：

（3）超压自动泄放装；

（4）漏电保护装置：

（5）过流保护装置；

19、容积：50升；

20、提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告，注册证；

21、各供应商响应文件中应提供生产商印刷的含主要技术参数的彩页（或提供由该仪器生产厂家盖章的技术参数一览表），以确保货源渠道正常。

微量加样器（移液器）技术参数

1、轻便且设计符合人机工效学；

2、数字视窗，令所设定量程一目了然；

3、量程包括：0.5-10μl、5-50μl、20-200μl、100-1000μl；

4、使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；

5、管嘴推出器推出吸嘴高效省力；

6、液头可360度旋转，以方便移液；

7、每道管嘴连件都有独立的活塞装置，使维修保养十分容易；

8、特别的管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况；

9、各量程微量加样器要求：

| 量程 | 增量 | 测量体积 | 不准确度 | 不精确度 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl 5μl 1μl | ≤1.00% ≤1.50% ≤2.50% | ≤0.80% ≤1.50% ≤1.50% | 5把 |
| 5-50μl | 0.5μl | 50μl 25μl 5μl | ≤0.60% ≤0.90% ≤2.00% | ≤0.30% ≤0.60% ≤2.00% | 5把 |
| 20-200μl | 1μl | 200μl 100μl 20μl | ≤0.60% ≤0.80% ≤3.00% | ≤0.15% ≤0.30% ≤1.00% | 5把 |
| 100-1000μl | 5μl | 1000μl 500μl 100μl | ≤0.60% ≤0.70% ≤2.00% | ≤0.20% ≤0.25% ≤0.70% | 5把 |

- 各供应商响应文件中应提供生产商印刷的含主要技术参数的彩页（或提供由该仪器生产厂家盖章的技术参数一览表），以确保货源渠道正常。

手掌离心机技术参数

1、采用直流电机驱动，单片机控制开盖自动停机；

2、更换转子方便，不用任何工具即能方便更换转子；

3、加速6秒达到指定转速可以快速停机；

4、最高转速（max.speed)：7000r/min；

5、最大相对离心力(max.rcf)：2910×g；

6、噪音（Noise）：≤50dB；

7、配置：1.5ml*8支 ；0.2ml*8*2排；

8、各供应商响应文件中应提供生产商印刷的含主要技术参数的彩页（或提供由该仪器生产厂家盖章的技术参数一览表），以确保货源渠道正常。

混匀仪技术参数

1、适用于多种混匀和漩涡振荡操作，它不仅能混匀各种微量管、PCR 板、深孔板和微孔板等实验室常用器材和旋涡振荡混匀各种试管；

2、具有可编程功能，确保快速而完美地混匀多种样；

3、LCD液晶显示,数字显示各参数，薄膜开关，界面清爽而简单；

4、稳定的直流无刷电机驱动、稳定性高、节能、无噪音、使用寿命长、免保养；

5、2维混匀技术防止溅射和管盖润湿，避免交叉污染，无需混匀后再离心；

6、高效的快速而可操控的混匀运动；

7、智能优化控制：旋涡振荡及板式两种混匀模式，优化混匀效果；

8、三合一混匀模块：（1）工作板（各种96孔或384孔板材）:96孔PCR板（带裙边，半高裙边，无裙边 )、384孔PCR板、96孔和384孔深孔板、MTP微孔板，酶标板；（2）微量离心管:0.2mlPCR管，PCR排管;0.5ml～2.0ml微量管；（3）适用于Vortex振荡混匀的各种试管；

9、可配置三种试管支架：1、96x0.2ml 离心管支架，适合 0.2mlPCR 管、PCR 排管、96 孔 PCR 板（半高裙边、无裙边）；2、24x0.5ml离心管支架；3、24x1.5/2.0ml离心管支架；

10、384孔PCR板、微孔板、深孔板，可直接放入混匀，无需支架；

11、振幅≥3mm；

12、旋涡振荡混匀频率:3,500rpm±200rpm；

13、混匀频率:300-3,000rpm（10rpm递增）；

14、混匀时间:15秒-99小时59分钟，可连续运转；

15、噪音≤55分贝；

16、功率≤45W；

17、各供应商响应文件中应提供生产商印刷的含主要技术参数的彩页（或提供由该仪器生产厂家盖章的技术参数一览表），以确保货源渠道正常。

恒温金属浴技术参数

1、采用微电脑控制的金属浴装置，以代替传统的水浴装置，可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等；

2、微电脑温度控制器,控温精确可靠，同时显示实时温度和恒温倒计时间；

3、采用金属模块，可使样品免受污染；

4、金属模块能方便更换，便于清洁、消毒；

5、风扇冷却，降温快，内置超温保护装置，使用更可靠；

6、温度偏差校准，运行结束后蜂鸣器报警提示；

7、透明机盖防止实验误差，自动故障检测及报警功能；

8、即时温度显示、时间递减显示；

9、自动故障检测及报警功能，蜂鸣器报警提示功能；

10、便捷的模块更换，便于清洁与消毒；

11、内置超温保护装置，具有中断暂停功能；

12、透明机盖防止实验误差；

13、控温范围：RT+5℃～100℃；

14、升温时间≤25分钟（20℃-100℃）；

15、控温精度≤±0.5℃；

16、显示精度0.1℃；

17、模块温度均匀性≤±0.5℃；

18、时间设置≥99h59min；

19、各供应商响应文件中应提供生产商印刷的含主要技术参数的彩页（或提供由该仪器生产厂家盖章的技术参数一览表），以确保货源渠道正常。

电热恒温培养箱技术参数

1、模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时59分；

2、强制对流的风道系统能提高温度响应速度，改善温度均匀性和减少温度波动；

3、箱门内层有一层玻璃门，观察方便明了，玻璃门打开时，微风循环和加热自动停止，无温度过冲之弊；

4、镜面不锈钢内胆，电热管加热方式，加热速度快，使箱内均匀加热；

5、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；

6、配打印机，能记录温度参数的变化状况；

7、循环风扇速度自动控制：循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发；

8、多段可编程控制器： 多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行；

9、多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能；

10、可预设≥7组63步可编程序，每组≥9步，每组设置时间范围≥0～5999分；

11、安全功能：独立限温报警系统，温度偏高或偏低及超温报警，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外；

12、紫外杀菌系统：可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染；

★13、控温范围：RT+5～65℃；

14、温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.5℃；

15、温度均匀度：±1.5℃(37℃时)；

16、容积：35L±5L；

17、内胆尺寸(mm)W×D×H	：（340×320×320）±50	；

18、外形尺寸(mm)W×D×H	：（620×490×490）±50	；

19、载物托架≥2块；

20、各供应商响应文件中应提供生产商印刷的含主要技术参数的彩页（或提供由该仪器生产厂家盖章的技术参数一览表），以确保货源渠道正常。

注：带★参数为必要技术参数，如出现负偏离评标委员会将作为废标处理，其它参数在不影响设备正常使用的情况下允许出现正偏离和细微负偏离。

第四章  采购合同

合同格式

合同编号：

项目名称：

甲    方：

乙    方：

甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、 A、供货内容、数量

乙方所供货物的名称、数量、规格、型号详见采购文件。

B、本合同不可分割部分

（1）采购文件

（2）响应文件

（3）供应商在谈判时的书面承诺

（4）济宁市公共资源交易服务中心统一提供的《中标（成交）通知书》

（5）其他标准规范及有关文件

2、合同总价

本合同总价为人民币大写：           元整，小写：        元人民币。

3、技术规范

货物的技术规范应与采购文件规定的技术标准和要求、相关附件及其响应文件的有关说明相一致。也可以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

乙方提交的货物应符合响应文件中所记载的详细配置、技术指标、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4、包装要求

除另有规定的之外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。包装物不回收，不另计价。包装箱内应附详细装箱单和质量合格证。

5、付款方式

按照采购文件的约定。

6、供货日期及验收地点

乙方将货物送到甲方指定的地点：

供货日期：     天。

乙方应在交货前两天通知甲方验收（以甲方书面签收为准），节假日、休息日顺延。

7、合同的生效

本合同双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

8、违约责任

（1）乙方未按约定履行合同或没有履行合同，应向甲方支付违约金。货物每迟交一天，按合同总金额的 1‰ 支付违约金。乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额 1‰支付违约金。甲方可直接从履约保证金中扣除，不足部分乙方必须在十五日内补齐。

（2）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出的部分乙方应予以赔偿。

（3）乙方除支付违约金外，还应继续履行合同。否则甲方有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

9、验收

（1）货物到达甲方要求地点后，甲方组织相关人员对货物的数量、规格、型号、质量等进行验收，乙方应积极协助。

（2）如发现货物与合同不符，经甲方调查后，确定乙方应承担的责任。谈判时乙方提供样品的货物应当与样品一致。

10、终止合同

出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。

（1）乙方未能在合同规定的期限内提供货物或服务。

（2）乙方未能履行合同规定的其他义务，甲方有权终止合同的全部或部分。

（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

11、仲裁

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的争议。如协商仍未解决，任何一方都可按《中华人民共和国合同法》的规定在甲方驻地济宁仲裁委员会进行调解或仲裁。

12、合同的修改

如对本合同进行修改，均由双方签定书面的修改书。

13、合同的生效

本合同由甲乙双方法定代表人或授权代表签署，双方签字并加盖公章后生效。本合同共六份，甲、乙双方各二份，监督管理部门二份。

14、其他

售后服务响应时间和相关的服务执行采购文件的约定。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表 （签字）：       法定代表人或授权代表 （签字）：

日期：  年  月  日

# 第五章  响应文件格式

附件一：

报价函

济宁市第二人民医院：

经研究，我们决定参加编号为               的济宁市第二人民医院发热门诊实验室设备采购项目并提交响应文件。我方完全响应采购文件的全部内容，我方兹以以下内容参加该项目：

报价：大写：           万元。小写：               万元

供货期：        天

质保期：        天

优惠条件及服务承诺：

我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的响应文件（投标文件），正本一份，副本四份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。

2、我们对响应文件（投标文件）中所提供的各种技术标准、设备的相关参数和所有证书、文件、经营业绩、合同、财务报表以及售后服务机构的真实性承担完全的责任。如有虚假，我们愿意承担一切后果。

3、如果我们的响应文件（投标文件）被接受，我们将认真履行采购文件中规定的每一项要求，并按我们在响应文件（投标文件）和谈判中的承诺，按期、保质完成项目。

4、我们承诺我公司在工商行政部门及药品监督部门登记的信息真实有效，如有虚假，我们愿意承担一切后果。

5、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我们同意按要求缴纳保证金，遵守关于本项目的相关规定。

7、我们的响应文件（投标文件）自提交之日起有效期为      天。

8、我们若未能成为成交供应商，你们有不做解释的权利。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：

法定代表人授权委托书

济宁市第二人民医院：

我（姓名）        系（供应商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件三：

报价一览表

供应商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 规格型号 |  | 品牌、产地 |  | 质保期 |  |
| 优惠条件及 服务承诺 |  |
| 对磋商文件的响应程度 |  |
| 备注 |  |

特别说明：

1、交货地点：                    （采购人指定的地点）

2、此表装订在响应文件的首页。

年   月   日

附件四：

分项报价表

供应商名称（盖章）： 法定代表人或授权代理人签字：

单位：万元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 | 制造商（产地） | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 小写： |
|  | 大写： |

说明：报价单位应严格按上面表格的内容把所投所有货物或货物的具体情况填写清楚。

年  月  日

附件五：

响应文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

响应文件密封信封封口格式

…………………… 于2021年 月 日前不准启封（加盖公章）……………… （封口处）